ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОМПЛЕКТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ

Комплект Теплоизоляции для утепления бетонных колодцев состоит их четырех сегментов плотно прилегающих к телу бетонного колодца  и имеющих торцевые замки благодаря которым исключается возникновение мостиков холода

Монтаж теплоизоляции для утепления бетонных колодцев достаточно прост в монтаже и его могут осуществлять 2 человека

Для монтажа теплоизоляции для утепления бетонных колодцев потребуется:

комплект теплоизоляции необходимого вам размера, полипропиленовая лента, пряжка для фиксации полипропиленовой ленты, натяжительная машина для полипропиленовой ленты, двое монтажников.

Монтаж теплоизоляции производится следующим образом:

Комплект теплоизоляции из четырех сегментов  устанавливается непосредственно вокруг кольца

Предварительно подготавливается полипропиленовая лента, пряжки и натяжительная машина

Полипропиленовой лентой теплоизоляция охватывается по наружной ее части

Затем устанавливается пряжка и предварительно через пряжку полипропиленовая лента  вручную затягивается

Далее при помощи натяжительной машины происходит финишная натяжка ленты вокруг теплоизоляции

Ленту следует натягивать минимум в 2- местах,  в верхней и нижней части теплоизоляции .